## Slide 1
МЕРОПРИЯТИЯ ПАО «ЧЦЗ», НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ ЧЕЛЯБИНСКА

## Slide 2
1
Челябинский Цинковый завод. 2018
ПАО «Челябинский цинковый завод»
ЧЦЗ сегодня является крупнейшим в России производителем цинка и сплавов на его основе и единственным производителем цинка марки Special High Grade. Помимо цинка, предприятие также производит серную кислоту, индий, кадмий.

## Slide 3
2
Челябинский Цинковый завод. 2018
ПАО «Челябинский цинковый завод»
ЧЦЗ находится в пределах крупного промышленного центра, поэтому предприятие уделяет первостепенное значение модернизации производства в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду. В 2011 году ЧЦЗ одним из первых предприятий Челябинска подписал Соглашение о взаимодействии с Администрацией в сфере охраны окружающей среды и в настоящее время согласно этому Соглашению результаты замеров в режиме реального времени передаются «ГорЭкоЦентр» и на сайт предприятия.

## Slide 4
3
Челябинский Цинковый завод. 2018
Затраты на природоохранные мероприятия,
млн рублей
С 2009 года УГМК вошла в состав акционеров Челябинского цинкового завода.
За это время предприятие вложило в природоохранные мероприятия более 4 млрд. рублей.
Chart: 
| 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год
затраты | 85.8 | 257.7 | 279.9 | 282.1 | 304.7 | 575.7 | 968.2 | 780.7 | 480.5

## Slide 5
4
Челябинский Цинковый завод. 2018
Проекты по охране атмосферного воздуха
Воздух

## Slide 6
5
Челябинский Цинковый завод. 2018
Утилизация диоксида серы
Основным веществом, способным оказывать негативное воздействие на окружающую воздушную среду, является вырабатываемый в процессе обжига сырья диоксид серы. Технология утилизации отходящих газов, реализованная в сернокислотном цехе, признана наилучшей доступной технологией в соответствии со справочником наилучших доступных технологий ИТС 13-2016 «Производство свинца, цинка и кадмия».

## Slide 7
6
Челябинский Цинковый завод. 2018
Для осуществления оперативного контроля за состоянием атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны в 2010 году была приобретена передвижная лаборатория экологического мониторинга.
Для создания действенной системы мониторинга состояния окружающей среды на территории г. Челябинска ПАО «ЧЦЗ» передаёт результаты замеров производственного и экологического контроля в периоды НМУ на электронную почту в МУП «ГорЭкоЦентр».
Затраты на приобретение лаборатории составили 1,3 млн. рублей.
Внедренные проекты по охране воздушной среды
Передвижная лаборатория
Результаты замеров:
адрес точки, где произведены замеры;
наименование веществ, по которым произведены замеры;
уровень загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны.

## Slide 8
7
Челябинский Цинковый завод. 2018
Внедренные проекты по охране воздушной среды
Реконструкция 3,4 систем сернокислотного цеха, демонтаж 1 и 2 систем
В 2009-2011 гг был завершен демонтаж 1 и 2 систем сернокислотного цеха, отработавших 66 лет.
Их сменили современные системы – третья, четвертая и пятая.
Показатель утилизации сернистого ангидрида 99,95% достигнут за счёт модернизации и реконструкции сернокислотных систем с внедрением автоматизированной системы управления технологическим процессом, применения современного оборудования.
Суммарная проектная производительность по серной кислоте в моногидрате составляет 369,5 тыс. тонн.
Затраты на модернизацию превысили 350 млн. рублей.

## Slide 9
8
Челябинский Цинковый завод. 2018
С 2011 года для контроля над выбросами в атмосферу диоксида серы при производстве серной кислоты применяются газоаналитические комплексы СГК-56-1 (типа КЕДР 1А-58) производства фирмы ЗАО «ЭНАЛ» г. Москва.
Затраты на приобретение газоанализаторов составили 3,6 млн. руб., ежегодное обслуживание порядка 350 тыс. руб.
Внедренные проекты по охране воздушной среды
Газоанализаторы в СКЦ

## Slide 10
В 2011 году был реализован проект технического перевооружения склада-шихтарника комплекса 5 вельц-печи. Оно предусматривает устройство узла приёма и грануляции пылевидного ВЦС, с организацией нового помещения пылеочистки.
Система оснащена рукавным фильтром компании «Donaldson». Пыль, уловленная в фильтре, возвращается в производство. Реализация данного проекта улучшает промышленно-санитарные условия в рабочей зоне цеха, минимизирует выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.
Затраты на установку составили 4,5 млн рублей.
9
Челябинский Цинковый завод. 2018
Внедренные проекты по охране воздушной среды
Установка рукавных фильтров

## Slide 11
В 2012 для улавливания пыли отходящих газов печей КС при их пуске и останове установлен скруббер Вентури с двухъярусным орошением. Он промывает газ жидкостью, собирая всю пыль, а также сернистый ангидрид, диоксид углерода, азота.
Эффективность очистки составляет 99,8%, а сток со скруббера возвращается обратно в производственный процесс.
Затраты на установку скруббера составили 17,2 млн рублей
10
Челябинский Цинковый завод. 2018
Внедренные проекты по охране воздушной среды
Скруббер «Вентури»

## Slide 12
В настоящее время ведется строительство нового участка, позволяющего охватить весь объем поступающих вторичных цинксодержащих отходов в вельц-цех.
Участок будет оснащен современными рукавными фильтрами. Уловленная пыль также будет возвращаться в производство.
Затраты на строительство составят порядка 325 млн. руб.
11
Челябинский Цинковый завод. 2018
Проекты по охране воздушной среды в стадии реализации
Строительство участка приема, растаривания и грануляции пылевидных ВЦС

## Slide 13
12
Челябинский Цинковый завод. 2018
В периоды НМУ предприятие снижает производственную нагрузку на 20% - 30% и вдвойне усиливает производственный контроль: контролируются выбросы загрязняющих веществ на источниках, а также атмосферный воздух на территории предприятия, на границе санитарно-защитных зон и в жилой застройке. Отчеты о выполнении мероприятий с результатами замеров направляются в Росприроднадзор, Управление экологии и природопользования администрации г. Челябинска и Министерство экологии Челябинской области, природоохранную прокуратуру.
Действия предприятия в период НМУ

## Slide 14
13
Челябинский Цинковый завод. 2018
Развивая производство, предприятие строго следует принципу бережного отношения к окружающей среде, в том числе и водным ресурсам. За последние годы был реализован ряд крупных проектов.
Вода
Проекты по охране водной среды

## Slide 15
Внедренные проекты по охране водной среды
Станция оборотного водоснабжения сернокислотного цеха
14
Челябинский Цинковый завод. 2018
В конце 2014 года на предприятии запущена новая станция оборотного водоснабжения
сернокислотного цеха.
Максимальная производительность станции составляет 5000 м3/час.
Затраты на внедрение водооборота составили 325,6 млн. руб.

## Slide 16
Внедренные проекты по охране водной среды
Отделение химводоподготовки
15
Челябинский Цинковый завод. 2018
В 2016 году было запущено в эксплуатацию отделение химводоподготовки.
Мощность объекта составляет 100 тысяч тонн воды в час.
Отделение химводоподготовки предназначено для снабжения питательной водой котлов-утилизаторов пятой и шестой вельц-печей, установок испарительного охлаждения обжигового цеха и котлов энергоцеха.
Затраты составили 216 млн рублей

## Slide 17
16
Челябинский Цинковый завод. 2018
К 2020 году планируется закончить строительство локальных очистных сооружений.
После очистки вода будет направляться обратно в производственный процесс. Хозбытовые стоки будут очищаться на существующих очистных сооружениях.
Сокращение суммарного валового годового сброса после внедрения локальных очистных ожидается в 1,85 раза.
Планируемые затраты на внедрение ЛОС - порядка 600 млн. руб.
Проекты по охране водной среды в стадии реализации
Локальные очистные сооружения

## Slide 18
17
Челябинский Цинковый завод. 2018
в 2018 г. по 2024 г. планируется техническое перевооружение существующих очистных сооружений, установка доочистки хозяйственно-бытовых сточных вод, а также замена канализации на участке от завода до очистных сооружений.
Ориентировочные затраты составят 115 млн. руб.
Проекты по охране водной среды в стадии реализации
Техническое перевооружение существующего участка очистных сооружений.

## Slide 19
18
Челябинский Цинковый завод. 2018
Проекты в области обращения с отходами
Комплекс вельц-печи №6
Отходы
В конце 2016 года был запущен комплекс вельц-печи № 6. Его проектная мощность составляет 296 тонн/сутки.
Затраты по КВП № 6 составили около 1,5 млрд.руб.

## Slide 20
Внедренные проекты в области обращения с отходами
Комплекс вельц-печи № 6
19
Челябинский Цинковый завод. 2018
До пуска в 2015 г. производительность вельц-цеха составляла 155 000 т/год (по сухому весу).
а в 2019 г. – 223 000 т/год.
Вельц-цех является основным подразделением завода, производственная деятельность которого связана с переработкой цинковых кеков, вторичного цинк-содержащего сырья с получением вельц-окиси.
Данный комплекс позволил увеличить количество перерабатываемого вторичного цинксодержащего сырья, которое фактически является отходами производства деятельности других металлургических предприятий.

## Slide 21
20
Челябинский Цинковый завод. 2018
Динамика снижения негативного воздействия на окружающую среду
Chart: объем размещаемых отходов сокращен в 8 раз
| 2008 | 2017
год | 800 | 100
Chart: валовый выброс снижен в 1,4 раза
| 2008 | 2017
год | 150 | 100
Chart: валовый сброс загрязняющих веществ сокращен в 1,2 раза
| 2008 | 2017 | 2020
год | 120 | 100 | 54
Вода
Отходы
Воздух
Внедрение вышеперечисленных мероприятий позволяет постепенно снижать негативное воздействие на окружающую среду.

## Slide 22
21
Челябинский Цинковый завод. 2018
Уровень выбросов ЧЦЗ
В 2016 году выбросы ПАО «ЧЦЗ» составили 1/3 от установленного норматива ПДВ.
Chart: 
Ряд 1 | 0.45333
ПДВ | 1
ПДВ
ВЫБРОСЫ ПАО «ЧЦЗ»

## Slide 23
22
Челябинский Цинковый завод. 2018
Выбросы ЧЦЗ относительно общего загрязнения
По данным Комплексного доклада о состоянии окружающей среды Челябинской области в 2016 году, опубликованного на сайте Министерства экологии по Челябинской области в 2016 году выбросы ПАО «ЧЦЗ» составили 0,4% от выбросов по Челябинской области или 1,7% от выбросов г. Челябинска.
Chart: Уровень выбросов по Челябинской области
| Доля выбросов ЧЦЗ | Остальные источники выбросов
Уровень выбросов | 0.004 | 0.996
Chart: Уровень выбросов От выбросов г. Челябинска
| Доля выбросов ЧЦЗ | Остальные источники выбросов
Уровень выбросов | 0.017 | 0.983

## Slide 24
Благодарю за внимание